保障性租赁住房建设导则

(征求意见稿)

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

前言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2022年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标〔2022〕4号）的要求，导则编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家标准和广西有关工程建设标准，在广泛征求意见的基础上，制订了本导则。

本导则主要技术内容是：1总则；2术语；3选址与规划；4建筑设计；5结构设计；6建筑设备；7绿色建筑与节能设计；8建设与运营管理。

本导则由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西壮族自治区城乡规划设计院负责具体技术内容的解释。在本导则执行过程中，如有意见或建议，请寄送至广西壮族自治区城乡规划设计院（地址：南宁市东葛路30号，邮编：530022）。

本导则编写单位：    广西住房保障研究会

广西壮族自治区城乡规划设计院

本导则主要起草人员：范  华  莫莉珊  李柱刚  蒋  琴  满明春

陈  琳  周  晴  王远清  雷璐嘉  王  捷

杨  勇  刘延扬  沈小虎  卫更太  陈建辉

王焕意  吴  波  韦亦麟  彭建良  许松梅

于  斌  陈仕洋  谢  辉  黄  芃  梁维军

赵明川  李剑锋

本导则主要审查人员：

目  次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 选址与规划	3

3.1 一般规定	3

3.2 土地利用及选址	3

3.3 规划设计	4

3.4 配套设施	4

3.5 交通设施	8

3.6 住区环境	8

4 建筑设计	9

4.1 一般规定	9

4.2 公共区域	9

4.3 住宅型保障性租赁住房套型设计	10

4.4 宿舍型保障性租赁租房套型设计	12

4.5 室内装修	13

5 结构设计	14

6 建筑设备	15

6.1 建筑配电	15

6.2 给排水设计	16

6.3 暖通、空调	16

6.4 燃气设计	17

6.5 建筑智能化	17

7 绿色建筑与节能设计	19

8 建设与运营管理	20

8.1 建设管理	20

8.2 运营管理	20

附录A 住宅型保障性租赁住房参考套型平面	22

附录B 宿舍型保障性租赁住房参考套型平面	25

附录C 保障性租赁住房参考装修标准	27

本导则用词说明	29

引用标准名录	30

附：条文说明	32

Contests

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Site selection and planning	3

3.1  General provisions	3

3.2  Land Use and Site Selection	3

3.3  Planning and Design	4

3.4  Supporting facilities	4

3.5  Transportation Facilities	8

3.6  Residential environment	8

4  Architectural design	9

4.1  General provisions	9

4.2  Public area	9

4.3  Residential affordable rental housing suite design	10

4.4  Design of dormitory-type affordable rental housing	12

4.5 interior renovation	13

5  Structure and Materials	14

6  Construction Equipment	15

6.1  Building Power Distribution	15

6.2  Water supply and drainage design	16

6.3  Heating and Air Conditioning Design	16

6.4  gas design	17

6.5  Building Intelligence	17

7  Green Building and Energy-Saving Design	19

8  Construction and Operation Management	20

8.1  Construction management	20

8.2  Operation management	20

Appendix A  Residential Affordable Rental Housing Reference Plane	22

Appendix B  Dormitory-type affordable rental housing reference plane	25

Appendix C  Reference decoration standard for affordable rental housing	27

Explanation of Wording in This Guidelines	29

Fist of Quoted Standards	30

Addition: Explanation of Provisions 	32

总  则

为合理确定保障性租赁住房的建设内容，提高保障性租赁住房建设水平，规范和指导广西保障性租赁住房建设，制定本导则。

本导则适用于广西壮族自治区行政管辖范围新建和经批准改建的保障性租赁住房。

保障性租赁住房建设应与广西的自然要素、人文因素、社会经济发展水平相适应。

保障性租赁住房应满足房屋安全、消防安全的有关要求。

保障性租赁住房设计应以人为本，因地制宜，遵循标准化、模数化、通用化的原则，积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备。

保障性租赁住房设计与建设应聚焦数字化，立足未来社区、数字乡村，适应场景化、人本化、绿色化、智能化的发展趋势。

保障性租赁住房设计与建设应合理利用能源，并结合当地能源条件，采用常规能源与可再生能源相结合的供能方式，符合双碳减排的政策要求。

保障性租赁住房分为住宅型保障性租赁住房和宿舍型保障性租赁住房两种类型。新建宿舍型租赁住房应符合现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36的有关规定，改建宿舍型租赁住房应符合现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36或《旅馆建筑设计规范》JGJ 62的有关规定；新建或改建住宅型租赁住房应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096的有关规定。

保障性住房建设除应符合本导则外，尚应符合国家、行业及广西现行有关标准的规定。

术  语

保障性租赁住房 affordable rental housing

供符合条件的新市民、青年人等群体居住的租赁房屋。

住宅型保障性租赁住房 residential affordable rental housing

供家庭居住使用的保障性租赁住房。

宿舍型保障性租赁住房 dormitory type affordable housing

主要供单身人士使用的保障性租赁住房。

选址与规划

一般规定

保障性租赁住房规划设计应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180的有关规定。

保障性租赁住房规划设计应坚持以人为本的基本原则，充分发挥公共服务配套的优势，创建积极友好的绿色住区。

保障性租赁住房规划建设宜为老年人、儿童、残疾人的生活和社会活动提供便利条件。

规划选址

保障性租赁住房选址应依据城市国土空间规划并符合现行国家、自治区文件的有关要求进行合理确定，并符合下列规定：

1  保障性租赁住房应按照职住平衡原则，综合考虑区域功能定位、产业发展和就业人员数量等因素进行选址。

2  新建保障性租赁住房项目主要安排在产业园区及周边、轨道交通站点附近和城市建设重点片区等交通便捷、生产生活便利、租赁住房需求集中的区域。改建保障性租赁住房项目宜遵循“规划匹配、建设补缺、综合达标、逐步完善”的原则进行选择。

保障性租赁住房应选择在安全、适宜居住的地段进行建设，并应符合下列规定：

1  应选择地质条件安全的区域进行建设，避开可能引发工程地质灾害的不利地段，如选址在地理条件有缺陷的地区，则应在建设前对场地及其周边不利因素进行安全评估。

2  选择远离危险源（危险化学品、易燃易爆品、辐射源等）和污染源（土壤污染、水污染、噪声污染、光污染等）的区域进行建设并满足有关安全规定的要求。

保障性租赁住房应按照城市年度租赁住房用地计划和城市更新计划进行选址，利用低效用地进行新建或改建。

保障性租赁住房选址宜以遵循经济节约的原则为前提，优先选择周边1Km范围内公共配套设施较为完善、市政基础设施较为齐全的区域或有同步建设、同期投入使用的公共配套设施及市政基础设施的区域进行建设。

保障性租赁住房规划选址应以公共交通为导向，遵循“公交优先”原则，满足租住人群通勤便利性需求。宜选择紧邻建成或同步建设、同期投入使用的城市干道的区域，以及与轨道交通或公交系统网络紧密衔接，公交车站点500m半径覆盖范围内或地铁1Km半径覆盖范围内的区域。

规划控制

新建的保障性租赁住房规划控制指标应符合所在区域规划主管部门的要求。

改建的保障性租赁住房规划控制指标应符合下列规定：

1  改建的保障性租赁住房建筑密度不宜高于原规划指标。用闲置的厂房、商业用房等其它性质的建筑改建的保障性租赁住房，如因层高过高需要增加隔层，容积率超出原规划指标的，应由规划行政主管部门组织论证。

2  改建的保障性租赁住房建筑高度应与原建筑保持一致。

3  改建的保障性租赁住房绿地率不宜低于原规划指标。

保障性租赁住房的日照应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096、现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ36和《旅馆建筑设计规范》JGJ62以及当地规划行政主管部门的有关规定。

配套设施

保障性租赁住房配套设施主要包括交通、教育、医疗卫生、商业服务和综合管理服务等，应按照配套建设、方便使用、开放共享、兼顾发展的原则进行规划。

    - 保障性租赁住房配建配套设施应按《城市居住区规划设计标准》和各地城乡规划管理的要求执行。公共区域结合租赁住房客群多元化的特征，针对性地增设部分居民日常生活所需的配套设施，并强化设施的共建共享，满足差异化的租赁房配套服务需求，营造优质共享的公共服务场景，满足新市民、青年等群体的发展建设需要。

1  具体配套设施指标宜符合表3.4.2-1的规定。

表3.4.2-1  保障性租赁住房配套设施规划建设要求

| 保障性租赁住房类别 | 教育设施 | 医疗卫生设施 | 商业服务设施 | 综合管理服务设施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小型商服 | 菜市场 | 其他商业设施（药店、洗衣店、社区辅助就业设施、廉价社区客栈接待设施等） | 养老设施 | 文化设施（图书阅览、信息服务、展览展示、多功能影音厅等。） | 室外活动场地（篮、排球及小型球类场地等） | 管理服务用房（物业服务用房、社区管理服务用房、社区服务中心等） | 快递送达设施 | 公共厕所 | 生活垃圾分类收集点 |  |
| 住宅型租赁住房 | 新建 | ( | ( | ( | ( | ( | △ （可统筹的） | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知建办标〔2021〕19号》 参照《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《完整居住社区建设标准（试行）》进行配套 |
|  | 改建 | △ （可统筹的） | ( | ( | △ | ( | △ （可统筹的） | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |
| 宿舍型租赁住房 | 新建 | △ | ( | ( | △ | ( | ( | ( | △ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知建办标〔2021〕19号》 参照《城市居住区规划设计标准》GB 50180进行配套 |
|  | 改建 | △ | ( | ( | △ | ( | ( | ( | △ | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |

注：   (  应严格依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180要求配建的配套设施项目；

(  可结合项目实际情况，依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180要求选择性配建或与其他设施联合设置，以当地规划审批要求为准;

△  可不配建的配套设施项目。

2  住宅类租赁住房应按照《城市居住区规划设计标准》GB 50180和《完整居住社区建设标准（试行）》建设配套设施。当项目规模未达到标准规定应配建配套设施的最小规模时，宜与相邻居住区共享教育、社区卫生服务站等公共服务设施。未列入表3.4.2-1的配套设施均依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《完整居住社区建设标准（试行）》配置。

3  住宅型租赁住房的文化设施应依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《完整居住社区建设标准（试行）》要求在社区内单独配建，宿舍型租赁住房的文化设施可依据租住人群特点和各项文化设施使用频度，选择单独配建或混合配建。

保障性租赁住区宜考虑各类人群需求特点，向青少年、儿童、老年人和残疾人等提供活动社交的场所及相应的服务设施，服务设施的设置应满足无障碍设计要求。

给水泵站、燃气调压站、小型垃圾压缩站等市政设施可根据实际需求情况设置，如地块内布置确有困难，可结合周边地块综合平衡。

交通设施

保障性租赁住房应以公共交通为导向，充分利用公交、轨交、共享单车、共享汽车等多种交通形式，并合理配置出租车等候点、公共停车场、公交车停靠点和共享交通投放点等公共交通设施。

保障性租赁住区道路的规划设计应符合现行国家标准《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328和各地城乡规划管理的要求。

保障性租赁住房应设置机动车、非机动车停车位，并预留电动汽车、电动自行车充电设施空间。保障性租赁住房配建停车位的设置应符合当地主管部门的有关规定。

住区环境

保障性租赁住区应合理组织交通流线，满足住区主要出入口设置的便利性与通达性，统筹规划租住人群的应急避难场所和疏散通道，并建立相应的安全标识系统。

保障性租赁住房住区内宜设置有室外风雨连廊连接出入口和各个楼栋。

改建的保障性租赁住区对生活环境进行的改造与更新，应包括无障碍设施建设、绿色节能改造、配套设施完善、消防设备设施完善、市政管网更新、机动车停车优化、居住环境品质提升等。

建筑设计

一般规定

保障性租赁住房设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019和《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定，应根据不同的承租人群，设置适量的方便残疾人、老年人等特殊群体居住的无障碍租赁住房，或预留可改造条件。住宅型保障性租赁住房宜按每100套住房设置不少于1套无障碍住房；宿舍型保障性租赁住房应分别设置男女无障碍住房，每200套住房各宜设置不少于1套无障碍住房。

住宅型保障性租赁住房和宿舍型保障性租赁住房不宜混合设计在同一建筑单体中，确需混合时，应严格分区且满足各自相关规范及管理规定的要求。

保障性租赁住房设计应满足功能分区明确、交通流线通畅、空间布局合理的基本要求，居住空间应满足节能和日照、采光、通风、视距和隔声等物理性能的要求。

保障性租赁住房应以功能健全的小套型为主，宜选择有利于灵活分隔的大开间布局，宜采用可移动墙体、可翻转家具等装修方案，倡导功能空间的复合利用。

保障性租赁住房同一栋建筑单体内可采用多种套型组合，组合平面应合理紧凑，使用效率高。

保障性租赁住房的厨卫设计宜标准化、装配化，批量生产，成套供应，现场组装。

保障性租赁住房建筑立面造型应简洁大方，立面风格应反映时代精神与地方特色。

保障性租赁住房的空调室外机位等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，确保连接可靠，且与建筑立面风格协调。

改造型保障性租赁住房不宜将没有防水功能的房间、阳台改为卫生间或厨房，确实需要改造的，应做好防水措施。

公共区域

保障性租赁住房首层宜设置为架空层或者公共活动空间，主要出入口附近宜设置下列功能空间：

1  快递收取件用房，也可在避风雨处设置智能快递箱。

2  外卖、大件物品临时存管点，面积不宜小于10㎡。

3  集中会客空间，面积不宜小于12㎡。

保障性租赁住房各楼栋中宜设置公共活动空间，如就餐厅、健身室、娱乐室等。宿舍型保障性租赁住房宜在每层设置公共活动空间，人均使用面积宜为0.3㎡，且最小使用面积不宜小于30㎡。

保障性租赁住房公共交通的楼梯间及电梯厅宜直接对外采光通风。

保障性租赁住房的出入口应与其他对外业务用房的出入口分开布置。

保障性租赁住房设置公共厨房时，使用面积不应小于6㎡，且应有天然采光、自然通风的外窗和排油烟设施。

保障性租赁住房设置公共卫生间时，卫生间应设前室。男女卫生间不宜混合使用，应有天然采光和自然通风。

保障性租赁住房设置公共晾晒区时，应布置在符合可上人屋面要求的屋面、露台上，地面应有防滑技术措施。

保障性租赁住房配置公共洗衣房时，应做好防排水设施，且不宜毗邻居室。

住宅型保障性租赁住房套型设计

住宅型保障性租赁住房应设卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间，套型建筑面积不宜大于70㎡。不大于50㎡的单间配套、一房一厅所占比例不宜小于总套数的50%。套型分类及基本功能空间要求应符合表4.3.1的规定：

表4.3.1 套型分类及基本功能空间要求

| 套型 | 套型建筑面积（㎡） | 适用人数（人） | 套型模式 | 基本功能空间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小套型 | ≤30 | 1 | 单间配套 | ■单人卧室兼起居、餐厅，使用面积≥12㎡ ■卫生间，使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ ■厨房，使用面积≥3.5㎡ (阳台 |
|  | 30～40 | 1～2 | 单间配套 | ■双人卧室兼起居、餐厅，使用面积≥12㎡ ■卫生间，使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ ■厨房，使用面积≥3.5㎡ ■阳台 |
|  |  |  | 一房一厅 | ■单人卧室一间，使用面积≥5㎡ ■起居厅兼餐厅，使用面积≥10㎡ ■卫生间，使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ ■厨房，使用面积≥4㎡ (阳台 |
|  | 40～50 | 2 | 一房一厅 | ■双人卧室一间，使用面积≥9㎡ ■起居厅，使用面积≥10㎡ ■餐厅 ■卫生间，使用面积≥2.5㎡ ■厨房，使用面积≥4㎡ ■阳台 |
| 中套型 | ≤70 | 2～4 | 两房一厅 | ■卧室两间，单人卧室使用面积≥5㎡,双人卧室使用面积≥9㎡ ■起居厅，使用面积≥10㎡ ■餐厅 ■卫生间，使用面积≥2.5㎡ ■厨房，使用面积≥4㎡ ■阳台 |

注： 1  ■为应设置，(为可设置；

2  当采用装配式整体卫浴时，在满足舒适性前提下可适当减小卫生间的最小使用面

积；

3  参考套型平面详附录A。

室内净高不应小于2.4m，局部净高不应小于2.1m。厨房、卫生间的室内净高不应小于2.2m，排水横管不得影响门、窗扇开启。

卧室、起居室（厅）、厨房应有直接采光和自然通风。

当阳台设有洗衣设备时，应设置专用给、排水管线及专用地漏，阳台楼、地面均应做防水。

当套型内未设置阳台时，应在公共区域设置公共晾晒区。

宿舍型保障性租赁租房套型设计

宿舍型保障性租赁住房宜以面积不大于30㎡的单间配套、一房一厅为主。当为多人宿舍时，每个居室人数不应超过8人，且人均使用面积不应低于4㎡。套型分类及基本功能空间要求应符合表4.4.1的规定：

表4.4.1

| 套型建筑面积（㎡） | 适用人数 （人） | 基本功能空间要求 |
| --- | --- | --- |
| ≤30 | 1 | ■单人卧室兼起居、餐厅 ■卫生间，使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ (简厨 (阳台 |
|  |  | ■单人卧室 ■起居厅兼餐厅 ■卫生间，使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ (简厨 (阳台 |
| ≤40 | 2～4 | ■单侧或双侧布床，主要通道宽度≥1.2m, ■卫生间一间，使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ ■盥洗区 (阳台 |
| ≤50 | 5～8 | ■双侧布床，主要通道宽度≥1.2m, ■卫生间两间，每间使用面积≥2.5㎡，当仅设便器、洗浴器时使用面积≥2㎡ ■盥洗区 (阳台 |

注： 1  ■为应设置，(为可设置；

2  当采用装配式整体卫浴时，在满足舒适性前提下可适当减小卫生间的最小使用面

积；

3  参考套型平面详附录B。

居室采用单层床时，净高不应小于2.6m；采用双层床，或上床下桌时，净高不应小于3.4m。

当套型内未设置阳台时，应在公共区域设置公共晾晒区。

当套型内未设置厨房时，宜在公共区域设置公共厨房。

当配置有6～8人/间的多人宿舍时，除套型内的卫生间以外，宜在该层设置公共卫生间。

室内装修

保障性租赁住房土建与装修工程应一体化设计施工，实施全装修成品交房，配置必要的家具、设备，符合表4.5.1的规定：

表4.5.1 套内基本设施配置

| 功能 | 基本设施 |
| --- | --- |
| 起居室（厅） | 窗帘盒（杆）、吸顶灯、空调专用插座、带开关五孔插座、信息插座 |
| 卧室 | 床具、窗帘盒（杆）、吸顶灯、空调专用插座、带开关五孔插座、信息插座 |
| 餐厅 | 吸顶灯、带开关五孔插座 |
| 厨房 | 整体橱柜、操作台、灶具、抽烟烟机、不锈钢水槽、龙头、吸顶灯、五孔插座 |
| 卫生间 | 淋浴器、洗面盆、盥洗镜、便器、排气装置、吸顶灯、防溅五孔插座（电吹风） |
| 阳台 | 成品晒衣杆、防溅五孔插座（洗衣机）、吸顶灯 |

注：当套型为卧室兼起居、餐厅时，设施可兼用。

保障性租赁住房的装修应遵循适用、经济的原则，装修材料严禁选择有毒、易变形、易受潮、易燃烧、未达到相应合格标准的产品，应选择安全环保、耐久性强、耐清洗、维修替换方便的产品。

保障性租赁住房室内装修宜根据市场情况体现差异化。

保障性租赁住房装修验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

门、窗和固定家具应采用技术成熟、性能稳定的工业化产品。

底层外窗、阳台应设置防盗栏。

应合理预留洗衣机、冰箱、空调机等设备的位置及穿墙孔洞，统一安装地漏、冷凝水管等配件。

建筑室内声环境应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

装修参考标准详附录C。

结构设计

新建保障性租赁住房的结构布置应结合建筑功能使用的灵活性与可变性，选择有利于空间灵活分隔、组合和可持续改造的结构体系。

新建保障性租赁住房可采用钢结构（模块化建筑）、装配式混凝土框架-剪力墙结构、装配式混凝土剪力墙结构、装配式混凝土框架结构等结构体系。

在采用新型建筑工业化方式建设的保障性租赁住房中，应采用工厂生产的标准规格的预制成品或部品，提高部品化率，减少现场加工材料的所造成的浪费与污染。

新建保障性租赁住房的高层建筑宜采用轻质高强、新型环保材料，减小结构自重；设计方案中宜提高高强钢材的使用率，降低钢材消耗量。

拟改建为保障性租赁住房的既有建筑在确定改建设计方案前，应按现行国家标准的相关规定，委托具备相应技术鉴定资质的鉴定机构对既有建筑物的整体结构进行安全性鉴定和抗震鉴定，并依据鉴定结果采取相应的处理措施。

选择既有建筑物改建为保障性租赁住房应按其结构类型、所在场地的抗震设防烈度和场地类别、建筑抗震设防类别、改造的可行性，运用技术措施、经济对比和使用条件等综合比较确定改造的可行性。宜选择跨度大、刚性强、隔好声、自重轻、整体性好，同时具备空间的灵活分隔、组合和可持续条件的改造结构体系。

改建为保障性租赁住房的既有建筑，其内部的隔断应采用轻质不燃材料固定围护，禁止使用不符合现行国家标准相关规定的建筑材料和环保材料，隔断应与主体结构设置稳固的构造措施。改建后的保障性租赁住房内应具备自然采光和自然通风条件，保障性租赁住房整体结构安全的处理方案，不得影响人员疏散、逃生和消防救援。

严禁擅自改动既有建筑的房屋主体和承重结构。

建筑设备

建筑配电

新建或改建住宅型保障性租赁住房的电气设计应符合现行国家标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040及现行行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的有关规定，每套住宅的用电负荷指标不宜低于6kW。

新建或改建宿舍型保障性租赁住房的电气设计应符合现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36或《旅馆建筑设计规范》JGJ 62的有关规定，每居室用电负荷标准不宜低于1.5kW。

保障性租赁住房应按户配置电能表计量。电能表宜集中设置在公共部位，并应采用智能电表。集中电表箱的安装位置应符合现行《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242及当地供电部门的相关规定。

保障性租赁住房套内照明、电源插座位置、数量应结合室内墙面装修设计、家具布置、家用电器布置设置。住宅型保障性租赁住房套内照明和电源插座配置应符合现行行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的有关规定。宿舍每居室电源插座的数量宜按床位数配置，并应符合现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36的有关规定。

保障性租赁住房公共区域的照明、电梯等公共设施用电宜按使用范围装设内部计量表，以合理分摊用电费用。

一类高层宿舍型保障性租赁住房中人员密集的公共场所，电线电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的有关规定。

照明设计应采用高效、节能的光源、灯具以及附件。公共区域照明应设置红外或微波传感器实现照明自动点亮、延时关闭或降低照度的控制。

保障性租赁住房配建停车位应按标准建设充电设施或预留安装条件。充电桩的电气设计应符合《广西新能源汽车充电站（桩）建设安装和运营维护技术指南》的有关规定。

给排水设计

保障性租赁住房的公共卫生间、盥洗间、公共厨房用水应有独立计量，套内设有卫生间的保障性租赁住房应有分户用水计量，水表宜集中装设于单元首层或每层公共区域，水表宜选用智能IC卡水表或远传水表。

保障性租赁住房的生活给水系统应充分利用市政给水管网的水压直接供水；二次供水设计应当经过城市公共供水单位审核，选用节能、安全、可靠的增压设施和供水方式，保证二次供水安全。

保障性租赁住房给排水管道不宜靠可移动墙体布置，分户水表后的户内给水管道不应穿越其他户的套内空间。

新建保障性租赁住房的阳台、露台排水管道应接入住区内部污水管网；改建的保障性租赁住房阳台、露台排水管道未接入小区内部污水管网的，应进行改造和整治。

保障性租赁住房的所有用水部位均应采用节水型用水器具和配件。

未采用集中供应热水系统的保障性租赁住房，应预留热水器安装位置及条件，户内热水管道应安装到淋浴器、洗脸盆、洗菜池等热水用水点处，预留与热水器连接接口。燃气热水器应安装在通风良好的厨房、阳台内或其他非居住房间，严禁在浴室内安装直接排气式、半密闭式燃气热水器。采用集中供应热水系统的保障性租赁住房，热水系统的热源宜选用可再生能源。

保障性租赁住房应在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。保障性租赁住房小区绿化用水、洗车用水等非饮用水宜采用再生水、雨水等非传统水源，采用非传统水源的保障性租赁住房小区应配套建设非传统水源的利用设施及管网。

暖通、空调

新建或改建保障性租赁性住房的暖通设计应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的要求。

新建保障性租赁性住房，空调、供暖设备宜选用分户或分室设置的分体式空调器，其能效等级应为2级或2级以上的产品。

当采用分体式空调器时，每户居住空间应预留分体空调室内、外机位置和穿墙预留孔。预留的室外机安装位置应位于室外通风良好的地方，并避免气流对邻居、邻室产生热、废气和噪声污染，且室外机的安装位置还应便于空调室外机的安装和维护。

空调设备的冷凝水应能有组织的排放。

无外窗的暗卫生间，应设置防止回流的机械排风设施或预留机械排风设置条件，卫生间机械排风系统的换气次数不应小于10次／小时。

住宅厨房宜设竖向风道，排油烟机的排气管道可通过水平支管与竖向风道连接，连接处宜设止回阀。

燃气设计

新建或改建保障性租赁性住房的燃气设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。

使用燃气灶具的住宅厨房宜设置燃气浓度检测装置。

建筑智能化

保障性租赁住房的通信配套系统宜采用“三网融合”等技术方式来实现信息系统服务。

保障性租赁住房小区内应设置安防控制室，当小区内有二类高层及以上住宅时，应设兼具安防功能的消防控制室，但消防设备与其他设备应有明显间隔。

保障性租赁住房智能化系统设计应符合下列规定：

1  保障性租赁住房应按套设置信息配线箱；

2  应预留水、燃气和电力远程抄表系统的供电及通信网络管线；

3  保障性租赁住房应实现光纤入户；

4  保障性租赁住房应设置访客系统，系统宜具有视频功能。设置在保障性住房小区出入口和住宅单元的访客对讲门口机、室内对讲机应与小区消防及安保控制室联网。

5  保障性租赁住房套内智能化系统设备位置、数量应结合室内墙面装修设计、家具布置、家用电器布置设置，信息插座和有线电视插座的设置应满足智能家居（数字家庭）系统功能要求，并应符合表6.5.1的规定。

表6.5.1 信息插座和有线电视插座数量要求

| 房间名称 | 信息插座 |
| --- | --- |
| 起居室 | 双孔信息插座2只，有线电视插座1只 |
| 卧室 | 双孔信息插座1只，有线电视插座1只 |
| 书房 | 双孔信息插座1只，有线电视插座1只 |

保障性租赁住房套内使用的智能化线路，不应穿越其他住户套内空间。

保障性租赁住房智能化系统和设备的选型应兼顾功能实用性、技术先进性、设备标准化、网络开放性、系统可靠性及可扩性，并应满足智能家居（数字家庭）的系统功能要求。

绿色建筑与节能设计

保障性租赁住房节能设计应按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 50015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176，现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75、《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ475，现行地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096、《居住建筑节能设计标准》DBJ/T45-095的有关规定执行。

新建保障性租赁住房应进行绿色建筑设计，且应按现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的有关规定执行。改建保障性租赁住房进行绿色建筑设计时，应符合现行国家标准《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141的有关规定。

新建保障性租赁住房可再生能源设计宜采用太阳能系统，且应与建筑统一规划、同步设计、同步施工、同步验收。

建设与运营管理

建设管理

保障性租赁住房的施工应符合国家和地方相关政策、法规的规定。保障性租赁住房建设的施工单位应执行《建设工程质量管理条例》等法律、法规，严格按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、工程建设标准强制性条文等有关施工技术标准和工程设计文件、施工合同组织施工。

保障性租赁住房的施工质量应满足国家有关施工质量的标准及国家有关施工质量实施的要求。

保障性租赁住房建设应严格执行工程竣工验收备案程序。

建设单位要按照有关规定，组织勘察设计、施工、监理等有关单位进行验收，验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

保障性租赁住房交付验收工作，应全面实施质量分户验收。确保交付使用的保障性住房的供水、供电、燃气、电视、电信等设施都达到使用或者可申请开通的条件。

运营管理

项目竣工验收后，保障性租赁住房的项目信息应录入各市住房租赁服务监管平台。房屋出租后，保障性租赁住房租赁合同应办理网签备案。

保障性租赁住房运营单位应建立、健全保障性租赁住房使用过程中的财务管理制度。

保障性租赁住房运营单位应建立租住人员档案，实行动态管理。

保障性租赁住房项目应建立物业管理制度进行管理。保障性租赁住房项目可委托有资质的专业物业公司进行物业管理。在交付使用时，建设单位应与物业管理单位办理物业承接验收手续，移交完整的物业管理资料。

保障性租赁住房项目应编制房屋使用说明书，告知承租人房屋及配套设施的使用方式，提示消防、用电、燃气等使用事项。

物业公司管理保障性租赁住房项目，应对以下情形予以制止：

1  擅自改动承重结构或在建筑楼面和屋面上堆放影响结构安全的重物；

2  擅自拆改或占用公共门厅、公共走廊、公共楼梯间、外墙面、屋面等租赁住房共用部位或建筑外观；

3  擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施或改变租赁住房和居住区内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途；

4  擅自损坏消防设施或阻塞消防通道。

附录A 住宅型保障性租赁住房参考套型平面

A.0.1  住宅型保障性租赁住房套型平面宜符合表A.0.1的规定。

| 户型：单间配套；套内建筑面积：23.93㎡；套型建筑面积：29.92㎡； | 户型：单间配套；套内建筑面积：29.69㎡；套型建筑面积：37.12㎡； |
| --- | --- |
| 户型：一房一厅；套内建筑面积：31.54㎡；套型建筑面积：39.43㎡； | 户型：两房一厅；套内建筑面积：47.58㎡；套型建筑面积：59.47㎡； |

首层 二层

适用于层高＞4.5m的既有建筑改造。户型：一房两厅两卫，套型建筑面积44.60㎡（计算一层），实际套内建筑面积59.82㎡。

注：

1 本表所列户型参考使用效率80%。

2 本表户型仅供参考，应结合实际情况，以设计单位的具体图纸为准。

附录B 宿舍型保障性租赁住房参考套型平面

B.0.1  宿舍型保障性租赁住房套型平面宜符合表B.0.1的规定。

| 单人间宿舍：套内建筑面积：19.98㎡；套型建筑面积：24.98㎡； | 单人间宿舍：套内建筑面积：23.79㎡；套型建筑面积：29.74㎡； |
| --- | --- |
| 双人间 四人间 |  |
| 双人间宿舍：套内建筑面积：26.98㎡；套型建筑面积：33.73㎡； 四人间宿舍：套内建筑面积：31.62㎡；套型建筑面积：39.53㎡； | 八人间宿舍：套内建筑面积：37.05㎡； 套型建筑面积：46.31㎡； |

注：

1 本表所列户型参考使用效率80%。

2 本表户型仅供参考，应结合实际情况，以设计单位的具体图纸为准。

附录C 保障性租赁住房参考装修标准

C.0.1  保障性租赁住房套内装修标准宜符合表C.0.1的规定。

表C.0.1 保障性租赁住房套内装修标准要求

| 1.1土建装修 |
| --- |
| 功能 部位 | 墙面 | 楼、地面 | 顶棚 | 踢脚 |
| 卧室、起居室（厅） | 涂料 | 地砖 | 涂料 | 木/面砖 |
| 厨房 | 面砖 | 地砖 | 防潮涂料 | —— |
| 卫生间 | 面砖 | 地砖 | 防潮涂料 | —— |
| 阳台 | 同外墙 | 地砖 | 防潮涂料 | 面砖 |
| 过道 | 涂料 | 地砖 | 涂料 | 木/面砖 |
| 套内楼梯 | 涂料 | 地砖 | 涂料 | 木/面砖 |
| 1.2门窗 |
| 部位 | 要求 |
| 户门 | 钢制保温防盗门或防火门，带猫眼及锁闭装置 |
| 户内门 | 成品门 |
| 外窗、阳台推拉门 | 节能门、窗 |
| 1.3设施 |
| 功能 | 设施 |
| 起居室（厅） | 沙发、茶几、储物柜、窗帘盒（杆）、吸顶灯、空调、带开关五孔插座、带USB五孔插座、信息插座 |
| 卧室 | 床（双人床或单人床）、床头柜、衣橱、窗帘盒（杆）、吸顶灯、空调、带开关五孔插座（主卧带USB）、空调专用插座、信息插座 |
| 餐厅 | 餐桌、餐椅、储物柜、冰箱、吸顶灯、五孔插座 |
| 厨房 | 整体橱柜、操作台、灶具、抽烟烟机、不锈钢水槽、龙头、吸顶灯、带开关五孔插座 |
| 卫生间 | 淋浴器、洗面盆、盥洗镜、便器、排气装置、收纳柜、毛巾架、抽纸盒、吸顶灯、防溅五孔插座（电吹风） |
| 阳台 | 成品晒衣杆、洗衣机、吸顶灯、防溅插座（洗衣机用） |

注：

1  需要做保温、减振隔声、防静电等构造措施的用房，应按相关规范、要求进行设计。

2  本表仅供参考，可结合市场需求增减上述内容。

C.0.2  保障性租赁住房公共区域装修标准应符合表C.0.2的规定。

表C.0.2 保障性租赁住房公共区域装修标准要求

| 2.1土建装修 |
| --- |
| 部位 功能 | 墙面 | 楼、地面 | 顶棚 | 踢脚 |
| 公共门厅 | 面砖 | 地砖/大理石 | 涂料/涂料+铝方通格栅吊顶/石膏吊顶 | —— |
| 公共厨房、公共卫生间等公共配套用房 | 面砖 | 地砖 | 防潮涂料/铝扣板吊顶 | —— |
| 公共阳台、露台 | 同外墙 | 地砖 | 防潮涂料 | 面砖 |
| 过道 | 涂料/面砖 | 地砖 | 涂料 | —— |
| 电梯厅 | 涂料/面砖 | 地砖，首层与公共门厅统一 | 涂料/涂料+铝方通格栅吊顶/石膏吊顶 | —— |
| 楼梯 | 涂料 | 水泥砂浆/面砖 | 涂料 | —— |
| 管井、设备用房 | 混合砂浆 | 水泥砂浆 | 水泥砂浆 | —— |
| 车库 | 涂料 | 细石混凝土+固化剂/地坪漆 | 大白浆 | 耐脏涂料 |
| 2.2门窗 |
| 部位 | 要求 |
| 公共出入口外门 | 电控防盗门 |
| 楼梯、前室门 | 防火门或普通成品门 |
| 公共厨房、公共卫生间等公共配套用房门 | 成品门 |
| 外窗 | 节能窗 |
| 2.3设施 |
| 部位 | 要求 |
| 公共门厅 | 楼栋标识、信息栏（屏）、信报箱、智能快递箱、综合氛围装饰照明 |
| 公共厨房 | 整体橱柜、操作台、灶具、抽烟烟机、不锈钢水槽、龙头、微波炉、厨余垃圾桶、吸顶灯、带开关五孔插座 |
| 公共卫生间 | 洗面盆、盥洗镜、便器、排气装置、毛巾架、抽纸盒、吸顶灯、防溅五孔插座（电吹风） |
| 电梯 | 不锈钢/大理石门套、楼层显示器 |

注：

1  需要做保温、减振隔声、防静电等构造措施的用房，应按相关规范、要求进行设计。

2  本表仅供参考，可结合市场需求增减上述内容。

本导则用词说明

1 为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《住宅设计规范》GB 50096

《城市居住区规划设计标准》GB 50180

《无障碍设计规范》GB 50763

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《城镇燃气设计规范 》GB 50028

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《混凝土结构通用规范》 GB 55008

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 50015

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T 51141

《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328

《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040

《宿舍建筑设计规范》JGJ 36

《旅馆建筑设计规范》JGJ 62

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

《公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096

《居住建筑节能设计标准》DBJ/T45-095

《广西壮族自治区二次供水工程技术规程》DBJ/45-006

《二次供水工程技术规程》CJJ 140

《叠压供水技术规程》CECS 221

《绿色住区标准》 T/CECS 377

保障性租赁住房建设导则

条 文 说 明

制 定 说 明

《保障性租赁住房建设导则》，经广西壮族自治区住房和城乡建设厅XXXX年X月X日以第X号公告批准、发布。

为科学引导和规范广西保障性租赁住房建筑设计、施工、管理，帮助相关单位的有关人员在使用本导则时能正确理解和执行条文规定，《保障性租赁住房建设导则》编制组按章、节、条顺序编制了本导则条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与导则正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握导则规定的参考。在使用中如发现本条文说明中有不妥之处，请将意见函寄至广西壮族自治区城乡规划设计院。

# 目 次

1 总  则	35

2 术  语	36

3 选址与规划	37

3.1 一般规定	37

3.2 土地利用及选址	37

3.4 配套设施	38

3.5 交通设施	39

3.6 住区环境	39

4 建筑设计	40

4.1 一般规定	40

4.2 公共区域	40

4.3 住宅型保障性租赁住房套型设计	41

4.4 宿舍型保障性租赁租房套型设计	41

4.5 室内装修	42

5 结构设计	43

6 建筑设备	44

6.1 建筑配电	44

6.2 给排水设计	45

6.3 暖通、空调	46

6.5 建筑智能化	46

1 总  则

1.0.8  部分省、市的导则将保障性租赁住房分为住宅型、宿舍型、公寓型三类，而本导则仅分为住宅型、宿舍型两类，因为现行国家标准中并无公寓类型的设计规范（《公寓建筑设计标准》T/CECS 768属于行业标准），《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》（建办标〔2021〕19号）文中，也明确将集中式租赁住房分为宿舍型和住宅型两种。

2 术语

2.0.1  新市民定义参考银保监会、央行2022年3月4日《关于加强新市民金融服务工作的通知》：“新市民主要是指因本人创业就业、子女上学、投靠子女等原因来到城镇常住，未获得当地户籍或获得当地户籍不满三年的各类群体”。

3选址与规划

3.1一般规定

3.1.2  党的十九大精神指出，要坚持以人民为中心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。从二〇二〇年到二〇三五年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务均等化基本实现。因此，本导则坚持以人为本的基本原则，充分发挥公共服务配套的优势，创建积极友好的绿色住区。

3.1.3  本条依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180提出要求。

3.2规划选址

3.2.1 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》指出，国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国土空间总体规划是详细规划的依据、相关专项规划的基础。详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。因此，应依据城市国土空间规划合理选址布局。

保障性租赁住房布局选址要结合各区现状和未来重大产业平台布局，充分考虑租房需求人群数量、分布与特征，按照职住平衡、交通便捷、潜力匹配、配套完善等原则，通过“需求+潜力”综合分析，合理引导新改建保障性租赁住房空间布局。

3.2.2  本条依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180提出要求。

3.2.3  本条依据《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见国办发〔2021〕22号》提出要求：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建为保障性租赁住房；用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质，不补缴土地价款。

3.2.4  根据《国家“十四五”公共服务规划》要求，“十四五”时期，推动公共服务发展，健全完善公共服务体系，持续推进基本公共服务均等化，着力扩大普惠性非基本公共服务供给，丰富多层次多样化生活服务供给，是落实以人民为中心的发展思想、改善人民生活品质的重大举措，是促进社会公平正义、扎实推动共同富裕的应有之义，是促进形成强大国内市场、构建新发展格局的重要内容，对增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步，具有十分重要的意义。

3.2.5  本条依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180提出要求。

3.4配套设施

3.4.1  本条依据《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》（建办标〔2021〕19号）提出要求，并提出配套建设、方便使用、开放共享、兼顾发展的原则。

3.4.2  健全完善公共服务体系，持续推进基本公共服务均等化，着力扩大普惠性非基本公共服务供给，丰富多层次多样化生活服务供给，是落实以人民为中心的发展思想、改善人民生活品质的重大举措，对增强人民群众获得感、幸福感、安全感，具有十分重要的意义。

1 依据中央宣传部、中国社科院、共青团中央等17部门联合印发《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》对青年发展型城市的要求。实施城市更新行动，优化城市布局，完善城市功能，充分考虑青年学习、生活、工作需求，探索建立与青年发展相适应的城市公共服务空间与设施建设标准，有效提升青年在城市建设中的参与感和贡献度。

2 根据《城市居住区规划设计标准》GB 50180中十五分钟生活圈、十分钟生活圈、五分钟生活圈的配套设施设置规定，同时结合北京、上海、成都等先进城市经验进行总结归纳，提出配套设施规划建设要求。

3.4.3  本条依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180以及《完整居住社区建设标准（试行）》提出要求。

3.4.4  本条依据《广西推进新型城镇化三年行动计划（2021—2023年）》提出的城市宜居、绿色、集约发展原则，以及提升城市治理水平、促进城镇建设用地集约高效利用的要求。因此，考虑保障性租赁住房配套的市政设施与周边地块综合平衡配置。

3.5交通设施

3.5.1  本条依据《绿色住区标准》T/CECS 377提出要求。

绿色出行其本质是在解决城镇交通问题的基础上，以可持续的交通体系满足人们的高品质交通需求，以最少的环境成本和社会成本，实现最大的交通效率，具有通达、有序、安全、舒适、低能耗、低污染等特点，具体包括鼓励采用公共交通、自行车、步行等交通方式，以及绿色停车、新能源、智能化交通管理与服务等。

3.6住区环境

3.6.1  本条依据《城市居住区规划设计标准》GB 50180以及《绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019》提出要求。

住区规划设计应满足出行便利性通达性要求，并统筹考虑应急避难场所和疏散通道。在发生突发事件时，疏散和救护顺畅非常重要，应在场地和建筑设计中考虑到对策和措施；同时应在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置具有警示和引导功能的安全标志，能够起到提醒使用者注意安全的作用。

3.6.2  本条参考先进城市发展经验提出建议。无雨化连廊承担住区步行交通的职能，完善道路空间的组织结构，满足人们的出行、观赏、游憩、交往、休闲等需要，同时起到构造住区特色景观、体现文化氛围等作用，可以提升住区环境形象，增强艺术形态和文化内涵。

4 建筑设计

4.1 一般规定

4.1.2  住宅型与宿舍型适用的现行国家标准不同，尤其在《建筑设计防火规范》GB 50016中，二者分别属于住宅建筑和公共建筑两种类型，安全疏散、平面布置的规定都有所区别，因而不宜混合设计在同一建筑单体中。

4.1.4  为了提升小套型产品的空间品质，市场上已有许多成熟的家具产品，可实现翻转收纳，床桌转换等功能。保障性租赁住房套型设计宜与室内装修同步，充分拓展空间的利用。

4.1.5  为了减小建筑总面宽，大套型的卧室、起居室（厅）往往需要沿进深方向并列布置，开窗之后不利于拼接。选择恰当的大小套型进行组合，将大套型布置在端部，则可有效解决此问题，更有利于集约土地。

4.2 公共区域

4.2.1  广西地区首层较为潮湿，居住条件较差，建设面积宽裕时，宜设置为架空或其它非居住用房。

1 当代青年人的生活已与快递、外卖密不可分，便捷的取件方式必不可少。

2 本条参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.3.6制定。原4.3.6所描述的功能是“附设卫生间的管理室”，因互联网技术在租赁房中可实现远程管理，管理室的需求减少，本导则将此用房定义为外卖、大件物品临时存管点，更符合需求。

3 本条参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.3.7条制定。

4.2.2  社交、娱乐是青年人日常生活中的重要需求，保障性租赁住房宜提供多样的公共活动空间，且在每栋楼中都具备可活动的空间，面积可以不大，与整个社区的其他公共服务相辅相成。宿舍型保障性租赁住房设置层间公共活动空间参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.3.8条制定。

4.2.3  本条参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.5.3条制定。将住宅型保障性租赁住房也做此要求，是考虑到租赁房使用人数较普通住宅多，楼、电梯聚集人流大，直接对外采光通风能较大地改善公共环境。

4.2.4  本条制定基于方便管理和保障安全两方面考虑。保障性租赁住房为集中管理的居住建筑，应有限制非使用人群进入的措施，减少外来流动人员的影响。“其他对外业务用房”指的是与保障性租赁用房合建在一栋楼内，但并非专门为租住在其中的用户服务的有对外业务的功能用房。

4.2.5  本条参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第6.1.1条制定。

4.2.6  本条参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.3.1、6.1.1条制定。

4.3 住宅型保障性租赁住房套型设计

4.3.1  住宅与宿舍在套型上的本质区别在于每套住宅都至少包含卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间等基本功能空间，且根据《住宅设计规范》GB 50096-2011，对这些基本功能空间都有最小面积要求。小套型尤其是30㎡以下的套型需要综合各种因素（包括采光、通风）来做出满足这些基本条件的设计。

4.3.2  本条参照《住宅设计规范》GB 50096-2011第5.5.2、5.5.4制定。

4.3.3  本条参照《住宅设计规范》GB 50096-2011第7.1.1、7.2.1制定。

4.4 宿舍型保障性租赁租房套型设计

4.4.1  宿舍相较于住宅，对基本功能空间和相应面积的要求较少，因此可以设计出更小更紧凑的户型。本导则鼓励单间配套、一房一厅的套型，是基于调研数据分析后得出的结论。除了厂区、教师、护士等供企业职工集中使用的项目以外，用于市场运作的项目宜减少或不做多人宿舍。

4.4.2  本条参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36第4.4.1条制定。

4.4.5  考虑到6～8人/间的多人宿舍尽管在套内设置了两个卫生间，高峰期时仍会产生卫生间“供不应求”的状况，因此建议在该层设置公共卫生间，卫生洁具数量可根据该层6～8人间的数量参照《宿舍建筑设计规范》JGJ 36表4.3.2适当调整。

4.5 室内装修

4.5.1  土建与装修工程一体化设计施工既是《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求，又与本导则所倡导的“小空间大利用”息息相关

4.5.2  保障性租赁住房的性质决定了租户高轮转的特性，耐用、耐脏、耐清洗、易维修替换成为选择装修材料的重要指标。

4.5.3  本条所指的差异化体现在两方面：装修档次与家具配置档次。项目应在可行性研究阶段根据所处区域、交通状况、配套状况、使用人群等因素综合分析制定项目定位。

5 结构设计

5.0.3  部品是指将多种配套的部件或复合产品以工业化技术集成的功能原件。

5.0.5  既有建筑在下列情况下应进行鉴定：

1  达到设计工作年限需要继续使用；

2  改建、扩建、移位以及建筑用途或使用环境改变前；

3  原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高；

4  遭受灾害或事故后；

5  存在较严重的质量缺陷或损伤、疲劳、变形振动影响、 毗邻工程施工影响；

6  日常使用中发现安全隐患；

7  有要求需进行质量评价时，并应依据检查结果，及时采取相应措施。

5.0.8  既有建筑的承重结构，是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。

6建筑设备

6.1 建筑配电

6.1.1  每套住宅的用电负荷指标参照现行国家标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018第6.2.2条表1；套内的电气设计参照现行行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011第6～10章。

6.1.2  根据《住房和城乡建设部办公厅关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》（建办标〔2021〕19号），新建宿舍型租赁住房应执行现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36及相关标准；改建宿舍型租赁住房应执行现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36或《旅馆建筑设计规范》JGJ 62及相关标准。

6.1.3  电能表设置在公共部位以方便查表和检修；智能电表应能远程采集或采用预付费电表。

6.1.4  本条明确灯具及插座的配置要求，并与装修标准对应，避免现场设计施工预埋与规范不符，与装修标准不一致，而后期开槽对墙面及楼板造成破坏，影响结构安全。《住宅建筑电气设计规范》第8.5节对插座有明确要求，第9.4节对照明有明确要求。

6.1.6  考虑宿舍型保障性租赁住房中存在人员密集的公共场所，根据现行《民用建筑电气设计标准》GB 51348第13.9.1条第3款，对一类高层建筑中人员密集场所的电线电缆燃烧性能做出规定。

6.1.8  根据《自治区住房城乡建设厅关于加快推进新能源汽车专用停车位充电设施建设的通知》（桂建城〔2019〕40号），新建住宅小区应按不低于规划停车位数量15%的比例预留充电基础设施电力容量，按100%的比例预留建设安装条件（位置、管道和电线铺至所有停车位）。现行《广西新能源汽车充电站（桩）建设安装和运营维护技术指南》（2021年9月10日）第6章对充电桩的电气设计作出规定，本导则参照执行。

6.2 给排水设计

6.2.1  保障性租赁住房的入户管及公共卫生间、盥洗间、公共厨房内需计量水量的水管上均应设置水表。按户设置水表是节能节水的重要措施。保障性租赁住房的分户水表宜相对集中设置，宜设置于户外水表箱（公共管道井）或专用水表间内，宜采用IC卡式水表或远传水表。

6.2.2  为节约能源，减少居民生活饮用水水质污染，保障性租赁住房建筑物底部的楼层应充分利用市政或小区给水管网的水压直接供水，与《民用建筑节水设计标准》GB 50555的要求一致。二次加压供水设计应满足《二次供水工程技术规程》CJJ 140、《叠压供水技术规程》CECS 221、《广西壮族自治区二次供水工程技术规程》DBJ/45-006-2012等相关规范的要求。

6.2.3采用的节水器具应符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019。

6.2.4  区内城市的现状住宅小区内，存在一些居民和租户把住房的阳台或露台当作洗衣房，放置洗衣机、设置拖把池等现象，阳台设施产生的污水通过排水管道流入城市雨水管网，造成城市水体污染。为进一步改善城市水环境质量，完善城市雨污分流系统，从源头上解决住宅阳台、露台放置洗衣机、拖把池等设施产生的污水通过排水管道流入城市雨水管网的问题，应将新建保障性租赁住房阳台、露台排水统一接入污水管网，改建的保障性租赁住房应对阳台、露台排水进行接入污水管网的改造。

6.2.7  合理利用水资源，避免水的损失和浪费，是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。保障性租赁住房建筑给水设计时需贯彻减量化、再利用、再循环的原则，综合利用各种水资源。本条的目的是鼓励推广非传统水源的利用。

6.3 暖通、空调

6.3.3  随着人民生活水平的提高，夏季使用空调设备已经非常普及，本条规定新建保障性租赁性住房应预留设置分体空调室内、外机位置和穿墙预留孔。

空调室外机的安装位置直接涉及节能、安全，以及对室外和其他住户环境的影响问题。如空调室外机安装位置不当，会降低空调室外机排热效果，降低制冷功效，同时会对住户环境造成影响，甚至给空调安装人员的安装和后期维护带来很大的危险隐患。因此本条对空调室外机的设置作出了具体规定。空调室外机排出空气一侧不应有遮挡物，但不包括百叶，而空调室外机所设置的百叶仅是装饰物，叶片间距太小，会影响空调室外机散热，因此在满足一定的视线遮挡效果时，叶片间距越大越好。

6.3.4  室内空调设备的冷凝水可以采用专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口（地漏）等方式，有组织地排放，以免无组织排放的冷凝水影响室外环境。

6.3.5  当卫生间不采用机械通风，仅设置自然通风的竖向通气道时，主要依靠室内外空气温差形成的热压，室外气温越低热压越大。但室内气温低于室外气温的季节（如夏季），就不能形成自然通风所需的作用力，因此要求设置机械通风设施或预留机械通风条件。

6.3.6  新建保障性租赁性住房使用的共用竖向排气道，利用各层住户的排油烟机向各管道增压排气。由于各层住户的排油烟机输出压力不相等，容易产生上下层之间的回流。因此，应采用能够防止各层回流的定型产品。

6.5 建筑智能化

6.5.2  消防与安防控制室可单独设置，也可与小区门卫室合用。